CS3260无线一维条码扫描枪

同一范围只有一套枪的通信参数设置

一、设置基站的通信参数信道（Channel Number）为2，地址（ID）为1。设置步骤如下：

1、连接好电脑。

2、等只有红灯和绿灯（见图1①处左边、中间）亮的时候，按住旁边的按键（见图1②处），等中间绿灯（见图1①处中间）闪的时候松手。

图1

3、等三盏灯都亮的时候（见图1①，一定要都亮），双击电脑桌面的RSM图标，见图2。

图2

4、点击Set Protocol（见图3）。

图3

5、选择基站的类型。

如果是USB接口线则选择USB，单击OK（见图4）。

图4

如果是RS232则选择RS232，再选择COM和波特率，再点击OK（见图5）。

图5

6、点击Set Base Unit（见图6），进入设置界面。

图6

7、选择Channel Number为2，ID选择为1，即打勾（√），最后点击Upload New Setting（见图7）。

图7

8、按住旁边的按键（见图1②处），待蓝灯（见图1①处右边）闪烁时松手，等只有红灯和绿灯（见图1②左边、中间）亮时，表示进入工作模式。

二、设置这支枪（Channel Number为2，ID为1），设置步骤如下：

1、读下恢复出厂设置

2、设置信道（Channel Number）为2，设置步骤如下：

3、设置地址（ID）为1，设置步骤如下：

设置选项参数条码